## Slide 1: Trieur d’M&M’s
Soutenance de projet
Loïc mandine & aziz chebil

## Slide 2: Sommaire
Motivations & objectifs
Enchaînement des fonctions
-Portions de code
Le matériel et son utilisation
Comparaison des plannings
Conclusion
Remerciements

## Slide 3: Motivation & objectifs
- Abordable à la réalisation pour des étudiants de notre niveau, - Original et stimule la créativité,
Appelle à un grand nombre d’applications du cours,
Défi pluridisciplinaires.
Motivations :
Cahier des charges au début du projet :
Aujourd’hui :
Très satisfaits: L ’ensemble des étapes à réaliser décrites dans le cahier des charges ont été réalisées , sauf l’utilisation de l’Ecran LCD faute de temps à cause de l’apparition et la correction de certains problèmes.

## Slide 4: Logigramme de fonctionnement de notre code:

## Slide 5: Enchaînement des fonctions:
Rotation du M&M’s en dessous du capteur PositiveTurn()
Détection de la couleur du M&M’s ReadColor())
Rotation du toboggan en fonction de la couleur PositiveTurn()
Rotation jusqu’au trou de chute dans le toboggan PositiveTurn()
Rotation jusqu’à la position initiale NegativeTurn()

## Slide 6
Explication des modules/portions principales du code:
Fonction traitant le capteur
Fonction associée à la composante rouge
Rotation des moteurs

## Slide 7: Le matériel et son utilisation:
TCS 3200
HS-311
MG-995
Capteur de couleur analysant les composantes RGB d’un M&M’s.
Servomoteur qui effectue des rotations au support rotatif à trou afin de faire circuler le M&M’s.
Servomoteur qui effectue des rotations au toboggan en fonction de la couleur déterminée.

## Slide 8
Module Bluetooth HC-06
Permet la communication avec le téléphone.
Des pièces de bois obtenues par découpeuse laser
Notre machine au 1er moment de son assemblage

## Slide 9: Comparaison des Planning
Diagramme de Gantt :

## Slide 10: Progression de notre projet:

## Slide 11: Conclusion:
Après le passage par les différents étapes de développement, notre investissement a abouti à un projet fonctionnel qui répond globalement aux critères imposés.
Nous a permis d’acquérir des connaissancese
Efficacité collective, très bonne cohésion, dynamique.
Difficultés surmontés sans aucun problème
Projet qui mélangeait Curiosité et enthousiasme

## Slide 12: Perspectives, ameliorations:
Une meilleure distribution de couleur:
Une plus grande panoplie de couleur à trier

## Slide 13: Remerciements: P.Masson et fablab
Peut-être le futur produit vendu avec vos M&M’s !!!!!!!!!!
(Pour deux paquets achetés un trieur gratuit !!!)